| Фрезерование торцов импоста |
| --- |
| AKF6/300 Германия |  |  |
| Станок для фрезеровки импостов AKF6/300 Торцефрезерный станок для обработки алюминиевых и ПВХ профилей высотой до 160 мм под прямым и переменным углом. Рабочий ход фрезы может подстраиваться под размер профиля за считанные секунды, что позволяет значительно экономить рабочее время Особенности: Высокая скорость фрезеровки благодаря высокой скорости вращения фрез (3600 об/мин) Максимальный диаметр фрезы – 300 мм Прочная стальная станина Конструкция подачи агрегата с фрезой по закаленным стальным направляющим Ручная подача фрезы Поддерживающее фрезу устройство перемещается на шарикоподшипниках с обоих сторон и обеспечивает плавную и ровную фрезеровку | Технические характеристики: Мотор – 400 В, 3 кВт, трехфазный Скорость вращения фрез - 3600 об/мин Диаметр фрез – 40/300 мм Продольный ход фрез – 375 мм Глубина фрезеровки – 105 мм Толщина профиля – 150 мм Высота шпинделя – 90 мм Крепление для подключения аспиратора – 80 мм Вес - 225 кг Предлагаемая комплектация: Дисковая фреза 300 х 8 х 40 мм, z = 16 Система пневматической смазки Воздушный фильтр с манометром |